FYZIKA
LC a RLC obvod

Zpracovali: Beran Jan, Klaška Radim

## Pomůcky:
- Rezistor
- Kondenzátor
- Cívka
- Vodiče
- Voltmetr
- Zdroj s možností regulace frekvence
## Cíl:
Vyšetřit průběh rezonanční křivky v LC (cívka, kondenzátor) a RLC (odpor, cívka, kondenzátor) obvodu na základě naměřených hodnot.
## Základní pojmy a vztahy:
Paralelním zapojením cívky a kondenzátoru vznikne RLC obvod znazorněný na obrázku vlevo. Ztráty na cívce a kondenzátoru jsou zahrnuty v odporu R. Rezonanční frekvence pralelního rezonančního obvodu je dána vztahem:
L značí indukčnost, C kapacitu kondenzátoru. Při malém útlumu odporu (malém R) lze hodnotu výrazu (R/L)2 zanedbat proti hodnotě 1/LC (vzniká LC obvod) a rezonanční frekvence je pak určena takto:
## Naměřená data:
RLC obvod:

Graf ukazuje velikost napětí U (vertikální osa, jednotka: Volty) v závislosti na frekvenci (horizontální osa, jednotka: Hertz) při konstantním proudu I v případě RLC obvodu.
LC obvod:

Graf ukazuje velikost napětí U (vertikální osa, jednotka: Volty) v závislosti na frekvenci (horizontální osa, jednotka: Hertz) při konstantním proudu I v případě LC obvodu.