FYZIKA
(Fyzikální kyvadlo – výpočet gravitačního zrychlení)

Zpracovali: Radim Klaška, Rudolf Zscherp
## Kyvadlo
Kyvadlo je těleso, volně otočné kolem pevné vodorovné osy, neprocházející jeho těžištěm. Pokud je takové těleso vychýleno z rovnovážné polohy, koná kývavý pohyb. Při něm se střídavě mění potenciální energie kyvadla na kinetickou energii kyvadla a naopak.

Fyzikální kyvadlo je tuhé těleso otočné bez tření kolem vodorovné osy, jež neprochází těžištěm. Od matematického kyvadla se liší tím, že těleso není považováno za bod.

RT= sum m_{i}*l_{i} over sum m_{i}

M= M*g*R^{T}*sin(%alpha)

I= sum m i r^{2}

It= int from{-0,25 }to{1,07}~{MR^{2}} over {e}*x^{2}dx

Iz= {1} over {2} MR^{2}+M*l^{2}

Ic=It+Iz

T= 2%pi*sqrt{{l} over {mgl} }

g= {int to{1,07}from{-0,25 }~{m_{r}} over {e}*x^{2}dx+{1} over {2}*M_{z}*r^{2}+M_{z}+l} over {sum m_{i}*l_{i} } ~*({2%pi} over {T} )^{2}

## Naměřené hodnoty
Perioda při I(z)=258,5
32,45 sec při 20 kmitech

Perioda při I(z)=458,5
34,7 sec při 20 kmitech

Perioda při I(z)=658,5
35,7 sec při 20 kmitech

Délka kyvadla: 1320mm
Délka spodní části kyvadla: 1065mm
Průměr válce: 117mm
Hmotnost kyvadla: 2002g
Hmotnost válce: 2558g

## Výsledky
Po dosazení a výpočtu získáme:
při I(z)=258,5	je g rovno 9,83
při I(z)=458,5	je g rovno 9,76
při I(z)=658,5	je g rovno 9,87
## Závěr
Odchylku od hodnoty tíhového zrychlení 9,806 způsobuje nepřesnost měření.