FYZIKA
(Fyzikální kyvadlo)

Zpracovali: Veronika Hájková, Vít Plemeník

Fyzikální kyvadlo (též fyzické kyvadlo) je tuhé těleso otočené bez tření kolem vodorovné osy, jež neprochází těžištěm. Kyvadlo není považováno za bod, narozdíl od kyvadla matematického.

Cíl
Provést časové měření 20-ti kmitů kyvadla a tím ověřit gravitační zrychlení, které by se mělo rovnat: g=9,82.

Potřeby
Fyzikální kyvadlo, přístroj měřící čas (mobilní telefon), pásmo, váha.

Naměřené hodnoty
Perioda při I(z)=258,5 : 32,45 sec při 20 kmitech
Perioda při I(z)=458,5 : 34,7 sec při 20 kmitech
Perioda při I(z)=658,5 : 35,7 sec při 20 kmitech
Délka kyvadla: 1320mm
Délka spodní části kyvadla: 1065mm
Průměr válce: 117mm
Hmotnost kyvadla: 2002g
Hmotnost válce: 2558g

RT= sum m_{i}*l_{i} over sum m_{i}

M= M*g*R^{T}*sin(%alpha)

I= sum m i r^{2}

It= int from{-0,25 }to{1,07}~{MR^{2}} over {e}*x^{2}dx

Iz= {1} over {2} MR^{2}+M*l^{2}

Ic=It+Iz

T= 2%pi*sqrt{{l} over {mgl} }

g= {int to{1,07}from{-0,25 }~{m_{r}} over {e}*x^{2}dx+{1} over {2}*M_{z}*r^{2}+M_{z}+l} over {sum m_{i}*l_{i} } ~*({2%pi} over {T} )^{2}

Vypočtené hodnoty
při I(z)=258,5	//>g=9,83
při I(z)=458,5	//>g=9,76
při I(z)=658,5	//>g=9,87

Závěr

Při měření vznikly malé spoždění při měření kmitů kyvadla, tyto odchylky jsou však zanedbatelné.